## Slide 1: 專題期末報告
電機二 賴禹衡

## Slide 2: 目錄
一、論文
二、程式實作
三、參考資料

## Slide 3: 論文：Packet Loss Rate Prediction for Vehicular Networks with Regression Methods
y = f(x₁, x₂, x₃, x₄)
  y: packet loss rate
  x₁: Environment type, urban = 0, highway = 1
  x₂: Vehicle density
  x₃: Data transmission rate
  x₄: Transmission power
Notes: 暫停輸出

## Slide 4: 論文：Packet Loss Rate Prediction for Vehicular Networks with Regression Methods
OMNeT++ : wireless communication simulator
SUMO : traffic simulator
Veins : ties traffic and wireless network simulation

## Slide 5: 論文：Packet Loss Rate Prediction for Vehicular Networks with Regression Methods
不同條件下packet loss rate 的高低

## Slide 6: 論文：Packet Loss Rate Prediction for Vehicular Networks with Regression Methods
Highway performance
urban performance

## Slide 7: 程式實作
運用量測到的數據來預測下一秒可能的packet loss rate （如圖）
使用CatBoost regression model

## Slide 8: 程式實作
Features select: RSRP/RSRQ/events occur/ HO occurs/RLF occurs
80% training / 20% testing split
Windows : 10s

## Slide 9: 程式實作
全部的data train 出來的結果：
Runtime: ~200 min
MSE | 0.000603
R^2 | 0.619764
RMS | 0.024562

## Slide 10: 程式實作
一開始分dataset的結果相似度很低（如圖）
推測可能原本那些數據跟loss rate相關度本身就很弱
MSE | 0.000167
R^2 | 0.016712
RMS | 0.012907

## Slide 11: 程式實作
發現如果頻段全開的比例低，相似度可能越好（如下）
MSE | 0.000314
R^2 | 0.867421
RMS | 0.017713

## Slide 12: 程式實作
分段測試：
2023-09-12扣除All.csv
2023-09-12包含All.csv
mse | 0.000272
R^2 | 0.483484
rms | 0.016506
mse | 0.000196
R^2 | 0.3696
rms | 0.014

## Slide 13: 程式實作
全部的data train 扣除頻段全開：
MSE | 0.000488
R^2 | 0.650141
RMS | 0.022085

## Slide 14: 程式實作
結論： 扣除頻段全開後的數據整體來說比較能夠預測，但尚未排除現實生活中的其他因素
解決方案：可能要盡量在同樣的環境下進行測量，但難度偏高，無法確保不同時間同一地點的背景影響，因此增加資料數量級可能是個解決方法

## Slide 15: 未來可能方向
嘗試不同regression model
試著增加資料量
使用不同feature

## Slide 16: 參考資料
https://ieeexplore.ieee.org/document/9864805